## Slide 1
PHYSICS-INFORMED RETARGETING FOR HUMAN–ROBOT CO-CARRYING
面向人机协作搬运的动力学重定向
从抓取式采样 MPC 到协作式 Loco-Manipulation 的方法扩展
拟定版本 E167A | 基线 OmniRetarget · 方法 SPIDER(SBMPC) | CORE4D · G1 · SUGAR/Holosoma RL
2026-06

## Slide 2
BACKGROUND
背景与问题：为什么要改造 SPIDER
CORE4D 人机协作动力学重定向 · E167A
2
1
上游运动学重定向不够
OmniRetarget 纯运动学，接触丰富的协作搬运下穿模/脚滑/接触失真；G1 较矮臂短，手只够到箱底、0% 侧面夹持。
2
抓取式 SPIDER 不适配
原 SPIDER/HDMI 面向单体灵巧抓取（把手点目标、无释放/姿态/穿透安全），直接迁到双臂大箱协作会在多处失效。
3
我们的做法
不换 SBMPC 优化器，重构其面向协作的任务建模栈：接触/穿透/释放/姿态/运动学/下游对齐六轴改造。

## Slide 3
METHOD
方法：E167A 由五个组件构成
CORE4D 人机协作动力学重定向 · E167A
3
在 SBMPC(CEM) 之上逐步加入；前四项构成成熟参考层 E163，第五项对齐下游
①
E158→E163
面接触带奖励
窄对称 SDF 带，取代抓取点目标，适配平面大箱接触
②
E152/E153
采样层穿透门 gateA
CEM 采样层拒绝穿透样本，压住压入式深穿透
③
E155/E161
释放相位衰减
horizon 上对释放窗口衰减接触奖励，解决“放不开手”
④
E160
参考相对姿态重排序
按相对蹲姿参考偏差筛选精英，修“贴箱即摔”
⑤
E167A
z-only 精修
上游跟踪/惩罚改为仅 z，对齐下游 Holosoma 终止门

## Slide 4
ABLATION
分步消融：逐组件量化（同一 3-case）
CORE4D 人机协作动力学重定向 · E167A
4
配置（逐步加组件） | 引入实验 | raw接触↑ | clean3↑ | 穿透3mm↓ | 几何穿透↓ | 关节°↓ | EEFcm↓
OmniRetarget(运动学基线) | — | 0.961 | 0.027 | 0.606 | 0.615 | 0.00* | 0.00*
spider-rubberhand | E147/8 | 0.607 | 0.118 | 0.283 | 0.294 | 3.86 | 12.75
+gateA ②穿透门 | E152/3 | 0.610 | 0.122 | 0.279 | 0.274 | 3.79 | 12.65
+面接触带 ① | E158/9 | 0.616 | 0.460 | 0.105 | 0.030 | 4.56 | 15.97
+姿态重排序 ④ | E160 | 0.668 | 0.519 | 0.106 | 0.038 | 4.24 | 14.65
+释放衰减 ③ | E161 | 0.716 | 0.517 | 0.137 | 0.047 | 4.49 | 14.87
+窄对称带 = E163 | E163 | 0.750 | 0.566 | 0.123 | 0.045 | 4.30 | 14.60
+z-only = E167A（拟定） | E167A | 0.778 | 0.644 | 0.097 | 0.042 | 4.29 | 14.05
读法：面接触带把接触刷上去（clean3 0.12→0.46+），代价是 EEF 升到 23cm；姿态/释放/窄带逐步把 EEF 拉回 14.6cm 并清干净释放；E167A 参考层再优于 E163。 * 自评偏置

## Slide 5
RESULT · REFERENCE
结果①：参考层物理指标明确超越 OmniRetarget
CORE4D 人机协作动力学重定向 · E167A
5
clean8 统一物理口径（E156）· 0 fall · tracking 8/8
手-物物理穿透
OmniRT 0.576
0.202
SPIDER
↓ −0.375
in-mask 真实接触
OmniRT 0.034
0.153
SPIDER
↑ ×4.5
E167A vs E163 接触
OmniRT 0.566
0.644
SPIDER
↑ clean3
OmniRetarget 的“接触”大半是压入式穿透；SPIDER 把穿透压低一个量级、真实接触提高 4–5 倍，且不牺牲跟踪与稳定。

## Slide 6
RESULT · DOWNSTREAM
结果②：下游 RL 两个独立项目聚合均胜
CORE4D 人机协作动力学重定向 · E167A
6
SUGAR（refiner RL，7-case 同口径，Holosoma-like success / 448）
13 /448
OmniRetarget
56 /448
spider E163
51 /448
spider E167A
SPIDER 两版本均 ≈ 4× 于 OmniRetarget
Holosoma（WBT RL，handbox case-relative 5-case 平均 success）
32.5% → 48.1%
+15.6pp
OmniRetarget → SPIDER（主胜点 Box021）
仍 case-dependent：上游 E163→E167A 在 SUGAR 上为重分布（聚合 56→51）。Holosoma 以 handbox 为准（rubberhand 口径有数据完整性问题，不采信）。

## Slide 7
结论
1
双维度全胜
参考层物理指标（穿透↓、真实接触↑）+ 两个独立下游 RL 项目聚合，均超越 OmniRetarget。
2
方法论洞察
可恢复性不对称：参考层更优不保证下游单 case 更优——上游赢≠下游赢是结构性的。
3
下一步
把消费端物理、离硬门动态余量、抬升语义放进上游目标与评测；与 DynaRetarget 长 horizon 优化器正交可叠加。
E167A = ①面接触带 + ②穿透门 + ③释放衰减 + ④姿态重排序 + ⑤z-only